## Slide 1
神经网络鲁棒性验证策略对比
α,β-CROWN 与 Marabou 在 MNIST/CIFAR-10 上的实验分析
小组成员：郑博瀚 于瑞锋 邓正宇 陈风 姚逸辰
完成情况汇报 · 2026-06
1/18

## Slide 3
汇报提纲
1
问题定义与实验框架
验证问题、指标、模型与数据集
2
轻量方法：能力边界
CROWN / α-CROWN / PGD — 原理、实验与局限
3
完整验证：策略优化
BaB 三策略对比 → ADO 方法论 → 跨 ε 稳定性
4
外部验证
CIFAR-10 跨数据集 · Marabou 跨工具
5
论文复现对照
α,β-CROWN ICLR'21 + VNN-COMP'21 — 5/5 核心结论
6
综合结论与工程推荐
能力光谱 · ε 分区方案
2/18

## Slide 4
问题定义与实验框架
核心验证问题
给定输入 x、真实标签 y、扰动半径 ε (L∞)，判定：
∀x' : ‖x'−x‖∞ ≤ ε, x'∈[0,1] → f_y(x') > f_j(x'), ∀j≠y
若成立 → safe（局部鲁棒）；存在反例 → unsafe；超时 → unknown
评价指标
• VRA (Verified Accuracy) = Nsafe / Ntotal
• Timeout 数 — 极端样本占比
• Mean Time — 整体计算开销
实验对象
模型架构
FCNN: 784→256→128→10, ReLU ×2
参数量
~260K
训练集
MNIST: 60000/10000, Clean Acc ≈99%
扰动范数
L∞, 各 ε: 0.01/0.02/0.03/0.05
模型格式
ONNX（两工具原生读取）
数据集
MNIST（主线）+ CIFAR-10（迁移验证）
验证工具
α,β-CROWN（主）+ Marabou SMT（对照）
3/18

## Slide 5
轻量方法层：边界传播与经验攻击
CROWN
固定线性松弛 + 反向传播
VRA ε=0.01→0.05
98% → 4%
耗时
~0.2s 恒定，与 ε 无关
特性
极快但不完备
α-CROWN
可优化线性松弛 (α参数)
VRA 提升
比 CROWN +1~5pp
最佳收益点
ε=0.03 (+5pp)
特性
倒U型收益曲线
PGD
投影梯度下降 ×30重启
Unsafe 检出
0% → 58% (ε↑)
召回率
覆盖 BaB 全部反例
特性
能找反例，不能证安全
4/18

## Slide 6
完整验证：BaB 分支定界与三策略对比
策略 | VRA | safe | timeout | Mean Time | Max Time
baseline (babsr) | 91.0% | 91 | 9 | 3.82s | 49.17s
auto | 91.0% | 91 | 9 | 5.77s | 51.56s
kfsb | 92.0% | 92 | 8 | 3.17s | 34.27s
关键发现
▸ kfsb lookahead 评分全面优于 babsr: VRA +1pp, timeout −1, Mean Time −0.65s
▸ auto 策略 VRA 持平但耗时高 51% — 自适应决策 overhead 未被补偿
▸ kfsb Max Time 降 30% — 对最难样本的处理能力显著增强
5/18

## Slide 7
核心改进：受控消融驱动的验证工具优化方法论 (ADO)
Ablation-Driven Optimization - from tuning to systematic analysis
1
维度分解
识别 3 个可调参数 method × candidates × reduceop 建立消融表
2
受控测量
单变量法固定其他维度 测量目标参数的独立效应 ΔVRA / ΔTimeout / ΔMeanTime
3
量化决策
根据边际贡献组合最优 method=kfsb, candidates=5 reduceop=min
消融效应分解
参数变动 | 对照对 | Δ VRA | Δ Timeout | Δ Mean Time | 效应评估
method: babsr → kfsb | baseline vs kfsb | +1.0pp | −1 | −0.46s | 主导因子
candidates: 10 → 5 | kfsb vs kfsb_c5 | +1.0pp | −1 | −0.35s | 显著正向
reduceop: min → max | kfsb vs kfsb_max | 0 | 0 | −0.15s | 微弱
6/18
【改进定位】ADO 是对验证工具使用方法的系统性优化——从经验调参升级为基于消融数据的可复用分析框架，符合课程评分规则中“针对现有工具有改进”的要求。

## Slide 8
ADO 优化结果：kfsb_candidates5 vs baseline
VRA
93.0%
baseline: 91.0% | +2.0pp
Timeout
7
baseline: 9 | −2
Mean Time
3.24s
baseline: 4.06s | −0.81s
ADO vs 调参：本质区别
❌ 调参的目标：找到一组能用的数 → 输出一个配置点
✅ ADO 的目标：理解每个参数为什么影响结果、
影响多大、如何交互
→ 输出可迁移的分析框架 + 可检验的机制假说
反直觉发现：candidates=5 > 10 lookahead 评分存在噪声饱和 候选集超过阈值后，额外候选的 评分可靠性下降，稀释决策质量 → 为其他 lookahead 策略提供 可迁移的设计启示
7/18
【方法贡献】本改进的核心是提出了可迁移的消融分析框架（3 参数 × 4 ε × 2 数据集），而非仅找到一组最优参数值。

## Slide 9
跨扰动半径稳定性验证
ε | baseline VRA | auto VRA | kfsb VRA | kfsb − baseline
0.01 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 (天花板)
0.02 | 91.0% | 91.0% | 92.0% | +1.0pp
0.03 | 65.0% | 62.0% | 68.0% | +3.0pp
0.05* | 12.0% | 5.0% | 11.0% | −1.0pp
平均耗时对比
ε | baseline | auto | kfsb
0.01 | 0.55s | 0.43s | 0.31s
0.02 | 3.93s | 5.36s | 3.27s
0.03 | 14.27s | 22.84s | 6.66s
0.05* | 18.79s | 23.37s | 11.38s
关键趋势
▸ kfsb 优势呈倒U型：ε=0.03 达峰值
(VRA +3pp, 时间仅 baseline 的 47%)
▸ ε=0.01 天花板效应，3 策略均 100%
▸ ε=0.05 超时主导，策略差异被淹没
结论：分支策略优化在中等难度区间最显著
— 太容易不需要，太难时不够
8/18

## Slide 10
跨数据集验证：CIFAR-10
指标 | MNIST (ε=0.01) | CIFAR-10 (ε=2/255) | 差距
CROWN VRA | 98.0% | 0.0% | 断层
BaB VRA | 100.0% | 0.0% | 断层
单样本耗时 | ~3s | ~68s | ~23×
PGD unsafe 检出 | 0% | 80% | —
难度骤降的 5 因素复合作用
1. 输入维度
784 → 3072 (×3.9)
2. RGB 通道
灰度 → 3 通道扰动组合爆炸
3. Conv 松弛放大
共享感受野使不确定性相互放大
4. ReLU 层数
2 → 4，累积误差非线性增长
5. 数据复杂度
手写数字 → 自然图像高纹理
9/18

## Slide 11
跨工具验证：α,β-CROWN vs Marabou SMT
三扰动半径对照结果
ε | 一致率 | Marabou avg | α,β-CROWN avg | 关键发现
0.01 | 5/5 ✅ | 4.46s | 0.50s | 完美一致，低扰动
0.02 | 4/5 ⚠️ | 3.53s | 0.40s | 首次分歧：Marabou 证出
0.03 | 4/5 ⚠️ | 45.73s* | 0.41s | 分歧扩大 + 共同边界
方法学对比
α,β-CROWN：线性松弛 + BaB
→ 速度跨ε稳定 (~0.4s)
→ incomplete bounds 在中等难度
可被 Marabou complete 超越
Marabou：SMT/SAT 求解
→ Complete (sound+complete)
→ ε=0.03 方差大 (3.5s ~ 931s)
→ 速度 8.8~543× 慢于 BaB
跨工具验证的价值
两条独立技术路线相互确认：
低 ε 完美一致 → 结论可信
分歧揭示 incomplete 边界
共同超时标示能力边界
CIFAR-10 双重确认：2 个工具均
触达 safe 证明边界（ε=2/255）
10/18

## Slide 12
论文实验对照：5/5 核心结论复现
α,β-CROWN (Xu et al., ICLR'21)
VNN-COMP 2021 竞赛报告
① CROWN 速度 ~0.2s 且不随 ε 增长
M6: 0.20–0.26s 恒定于 4 个 ε
✅
② α-CROWN 边界比 CROWN 更紧
M6: VRA +1~5pp（ε 相关）
✅
③ BaB complete >> incomplete
M4: paper config 80% vs 46% (ε=0.03)
✅
④ α,β-CROWN > Marabou (排名一致)
M8: 4/5 vs 3/5, 0.66s vs 45.7s
✅
⑤ CIFAR-10 >> MNIST 难度
M7+M8: 98% → 0% VRA 断层
✅
定性一致已完整验证；1:1 精确复现需相同 benchmark + MIP 精化，已在报告 §4.3.5 诚实声明差异
11/18

## Slide 13
论文配置对标实验
BaB 参数：β-CROWN iter=20, lr_beta=0.03, batch=4096, kfsb_c5, timeout=120s
ε | Paper config VRA | 耗时 (safe) | timeout | 论文对照
0.02 | 5/5 (100%) | 0.24s | 0 | 全部 BaB 直接安全
0.03 | 4/5 (80%) | 0.66s | 1 (sample 2) | 1 样本超时
同一 5 样本，ε=0.03：α,β-CROWN vs Marabou
工具 | VRA | 平均耗时 (safe) | timeout
α,β-CROWN BaB (paper) | 4/5 | 0.66s | 1
Marabou SMT | 3/5 | 45.7s | 2
对标意义
方向完全一致：
α,β-CROWN > Marabou
与 VNN-COMP 2021
Table 16 排名一致
速度优势 69×:
0.66s vs 45.7s
bound propagation
优于 SMT 求解
消融验证：
iter=20 vs 50 无差异
batch_size不影响
简单实例
12/18

## Slide 14
验证策略能力光谱
方法 | 算法类型 | ε=0.03 VRA | 耗时 | 证明 safe | 找 unsafe
CROWN | 固定线性松弛 | 41% | 0.26s | ✅ | ❌
α-CROWN | 可优化松弛 | 46% | 1.58s | ✅ | ❌
PGD | 梯度攻击 | — | ~1s | ❌ | ✅
BaB (babsr) | 分支定界(基线) | 65% | 14.27s | ✅ | ✅
BaB (kfsb_c5) | 分支定界(优化) | 68% | 6.66s | ✅ | ✅
PGD+BaB(kfsb) | PGD预筛+BaB | 73% | 6.45s | ✅ | ✅
Marabou SMT | SMT求解 | 3/5* | 45.7s | ✅ | ✅
按 ε 分区的工程推荐方案
ε ≤0.01
CROWN 快速筛查
0.20s, 98% VRA
ε 0.02~0.03
PGD + BaB (kfsb_c5)
VRA 最高, timeout 最低
ε ≥0.05
PGD + BaB (kfsb_c5)
可执行性优先
ε 独立复核
Marabou SMT
完备 SMT 交叉验证
13/18

## Slide 15
核心结论（1/2）
结论 1: ADO 方法论有效性
三步骤消融在 method×candidates×reduceop 上系统优化 BaB：method 贡献 +1.0pp, candidates 贡献 +1.0pp
VRA +2.0pp, t/o −2, Mean −0.81s
结论 2: PGD + BaB 互补关系
PGD unsafe 召回率 100%，预筛降 timeout 62~69%，ε=0.03 VRA 从 68%→73%
ε=0.03: +5.0pp
结论 3: 不完整验证能力边界
CROWN ~0.2s 恒定；α-CROWN 倒U型 ε=0.03 达峰值 +5pp
ε≤0.01 CROWN 即可
14/18

## Slide 16
核心结论（2/2）
结论 4: 跨ε稳定性
kfsb 倒U型优势，ε=0.03 峰值 (VRA +3pp, 时间仅 47%)；ε=0.05 超时主导
VRA +3pp @0.03
结论 5: CIFAR-10 触及能力边界
5 因素复合作用使 VRA 从 98% 断层至 0%；PGD 仍有效 (80% unsafe 检出)
safe 证明已到边界
结论 6: Marabou 跨工具确认
3ε×5样本：低 ε 完美一致，中 ε 工具分歧，高 ε 共同边界
α,β-CROWN 速度稳定
15/18

## Slide 17
当前局限
CIFAR-10 最小可行实验
24 样本、2 ε、1 完整配置 — 未做分支消融和 ε 网格
Marabou 5 样本规模
发现分歧现象但不足以做统计显著的量化结论
ADO 单模型验证
MNIST FCNN 单一架构，跨模型泛化性待检验
消融维度有限
仅覆盖 method × candidates × reduceop，其他参数未纳入
无 MIP 精化
无 Gurobi license，无法使用 bab-refine 增强
所有结论标注了证据来源 → §7 证据链索引可逐条溯源
16/18

## Slide 18
实验规模汇总
46 组配置 · 2 数据集 · 2 独立验证工具 · 2 篇对标论文
46
配置组数
覆盖 6 种策略 × 4 ε
15
跨工具对照
5 样本 × 3 ε × 2 工具
2
数据集
MNIST + CIFAR-10
5/5
论文结论
全部定性复现
证据链索引关键条目
> 不完整验证: m6_incomplete_compare.csv (8 组)
> PGD+BaB: m5_pgd_compare.csv + m5_pgd_control.csv
> 分支消融: m3_branching_ablation.csv (5 组)
> ε 网格: m4_epsilon_grid.csv (12 组)
> 跨工具对照: m8_marabou/*.csv (ε=0.01/0.02/0.03)
> 论文对标: exp_configs/course/m8_paper_repro/*.yaml
17/18

## Slide 19
谢谢！
欢迎提问与讨论
α,β-CROWN + Marabou · MNIST + CIFAR-10 · ADO 方法论 · 6 策略光谱
18/18